Характеристика, конструктивные и технические параметры

многоквартирного дома ул. Краснофлотская,31 г. Пермь

1. Год постройки - 2006

2. Серия, тип проекта-  Э 600П, ПО-01-145

3. Кадастровый номер- отсутствует в техническом паспорте здания (строения)

4. Площадь здания – 13132,9 м.кв.,

в т.ч.         жилая – 8860,7 м.кв.

не жилая – 955,8 м.кв.

м.о.п. – 3316,4 м.кв.

5. Число этажей – 11

6. Количество лифтов – 4

7. Количество квартир – 184

8. Количество подъездов – 4

Инженерно- техническое обеспечение

9. Отопление – центральное от ТЭЦ, ИТП

10. Холодное водоснабжение, водоотведение – центральное

11. Горячее водоснабжение – ИТП

12. Электроснабжение – центральное

13. Газоснабжение – сетевое

14. Количество мусоропроводов – 4

Конструктивные элементы

15. Стены – железобетонные панели

16. Перекрытия – многопустотные железобетонные плиты

17. Перегородки – из ячеистого бетона

18. Крыша – плоская, из наплавляемого материала с утеплением

19. Полы – бетонные

20. Окна – металлопластиковые

21. Двери – металлические

22. Вентиляция – приточно-вытяжная, естественная

23. Количество лоджий – 218

24. Отмостка – 216 кв.м.